建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:  商品混凝土生产项目

建设单位(盖章):  海阳市利安建材有限公司

编制日期    2017年11月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 商品混凝土生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 海阳市利安建材有限公司 |
| 法人代表 | 于晓辉 | 联系人 | 于晓辉 |
| 通讯地址 | 山东省烟台市海阳市辛安镇驻地 |
| 联系电话 | 13356980777 | 传真 | / | 邮政编码 | 265124 |
| 建设地点 | 海阳市辛安镇驻地 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | C3021水泥制品制造 |
| 占地面积 （平方米) | 14200 | 绿化面积 (平方米) | 2400 |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) | 75 | 环保投资占总投资比例 | 7.5 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 已投产 |
| 一、工程内容及规模 海阳市利安建材有限公司成立于2014年8月，公司法人为于晓辉，主要经营范围为混凝土实心砖，商品混凝土的生产、销售。公司在海阳市辛安镇驻地租赁海阳市弘安新型建材厂现有厂区投资建设“商品混凝土生产项目”。本项目总投资1000万元，占地面积为14200平方米，劳动定员30人，设计年产商品混凝土2.48万立方米。营业执照见附件，项目所在地地理位置见附图1。 根据《产业结构调整指导目录(2011年）2013年修正本》，本项目为商品混凝土生产项目，不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的要求，本项目属于“50砼结构构件制造、商品混凝土加工”类别，需编制环境影响报告表。 本项目已于2014年5月投产，为未批先建项目。海阳市环境保护局执法人员于2017年10月12日对本项目进行了现场调查，发现公司未依法报批环境影响评价文件擅自开工建设，海阳市环保局以《行政处罚事先（听证）告知书》（海环罚告字[2017]080号）告知单位并处罚金。海阳市利安建材有限公司现已停工、缴纳罚款并委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司开展了详细的现场踏勘及资料收集工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依据国家相关规定和要求编制了本项目环境影响报告表。委托书见附件1。 项目位于海阳市辛安镇驻地，用地为工业用地，厂址区域及其周围没有国家重点保护动植物，且评价区域内没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、历史遗迹等。项目不在水源地保护区内，该项目选址合理。土地证见附件。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：商品混凝土生产项目 建设性质：未批先建、补办环评 建设单位：海阳市利安建材有限公司 建设地点：海阳市辛安镇驻地 总投资额：1000万元 劳动定员：30人 劳动时间：1班制，每班工作8小时，夜间有时生产，年工作时间300天 项目周围情况：本项目位于海阳市辛安镇驻地。项目东侧、南侧为向阳村农田；西侧为泓涵商务宾馆、阳光幼儿园；北侧为育行线公路。与本项目最近的敏感目标为厂界西侧40米的阳光幼儿园（距离粉尘无组织排放源50米）。周边环境状况见附图2。 2、环保政策符合性分析 本项目与鲁环函[2012]263号文《关于印发<建设项目环评审批原则（试行）>的通知》相关审批要求符合情况见表1。 表1 项目与鲁环函[2012]263号文相关审批要求符合情况 分 类 鲁环函[2012]263号文要求 本项目情况 符合性 审批的必要条件 1.项目符合环境保护法律法规、产业政策、相关技术规范及环境保护部和省环保厅的有关要求 未批先建，罚款，责令停产完善手续 符合 2.建设项目所在地环境质量符合所在地县级以上生态保护规划和环境功能区划要求 符合所在地区县环境功能区划要求 符合 3.建设项目所在地必须完成减排任务，建设项目必须取得主要污染物排放总量指标或无主要污染物排放的证明文件 项目所在地完成减排任务 符合 4.扩、改建项目，建设单位原有项目已落实环评和“三同时”制度，污染物达标排放，按期完成治污减排任务 本项目为新建项目 符合 5.符合清洁生产要求 本项目符合清洁生产要求 符合 加强环境风险管理的要求 所有新、扩、改建设项目，均应在其环境影响评价文件中设置环境风险评价的专题章节，对建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价 本次评价设置环境风险评价章节，并从环境风险源识别、环境风险预测、防范措施等方面详细进行了分析 符合 所有危险化学品生产、储存建设项目，选址必须在依法规划的专门区域内 本项目不属于危险化学品生产、储存的项目 符合 审批限制性 对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的建设项目禁批 本项目符合国家产业政策要求 不属于禁批、限批项目，符合审批要求 对污染物排放量大，高能耗、高物耗、高水耗项目，其环评文件必须在产业规划环评通过后方可进行环评审查工作，污染物不能达标排放的建设项目禁批 本项目不属于高耗能项目，污染物能够达标排放 对于环境质量不能满足环境功能区要求、没有完成减排任务的企业的建设项目、没有总量指标的建设项目禁批 本项目所在地区环境质量能够满足功能区要求，企业没有减排任务 自然保护区核心区、缓冲区内的建设项目禁批；在饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目禁批；在饮用水水源二级保护区内有污染物排放的建设项目禁批；在饮用水水源准保护区内新建、扩建可能污染水体的建设项目禁批，改建、迁建建设项目不得增加排污量 本项目厂址不在自然保护区、水源地保护区内，距保护区较远 区域、流域和企业限批 对毗邻居民区的化工等有环境风险的项目要禁批 本项目不属于化工项目 城市规划区内、经济技术开发区和高新技术产业开发区等工业园区之外，对有污染的新上项目禁批 不属于 是否处在因执行环评和“三同时”制度存在问题而被限批的园区、县市 不位于区域限批范围内 全省重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善目标的，河流两侧5公里之内对有污水排放的项目要实行流域从严审批。流域水环境质量连续3个月超标倍数排在前3名的断面、超过达标边缘的河流断面，对其负有责任的县(市、区)的涉及废水排放的建设项目实行从严审批 本项目不在未到达省控改善目标的重点河流或文件所述超标河流区域范围内；不属于从严审批范围 是否出现建设项目环境违法行为且限期整改未完成或已批项目未按规定时限申请竣工环境保护验收或验收未予通过等情况 不属于 南水北调核心保护区外延15公里之内有污水排放的建设项目、南水北调工程沿线区域涉及重金属排放、危险化学品等的建设项目禁批；沿线区域内不得新建、改建、扩建污染严重的项目；南水北调流域行政辖区内的重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善目标的，对增加废水排放及其主要污染物排放量的新上项目禁批 不属于核心保护区 根据表1，本项目符合《关于印发<建设项目环评审批原则(试行)>的通知》（鲁环函[2012]263号）要求。 3、工程内容及项目组成 项目在海阳市弘安新型建材厂现有厂区内进行生产。项目总用地为14200m2。建设内容主要包括搅拌站、砂石料场、办公楼等。本项目组成具体情况见表2。 表2 拟建项目组成情况 名称 建设内容及规模 备注 主体 工程 搅拌站 设置2套搅拌站，包括筒仓、配料系统、计量装置等，设计生产能力2.48万m3/a。 已建 辅助 工程 办公楼 建筑面积1482m2，部分3层，主要用于员工办公 已建 门卫室 位于厂区东北侧，登记外来人员 已建 实验室 位于办公楼一层，建筑面积200m2，主要对产品进行检验 已建 地磅室 建筑面积48m2，计量原材料 已建 公用 工程 供电 由海阳市电业局供给，年用电量30万千万时 已建 给水 自备水井，用水量7170m3/a。 已建 排水 生活污水经化粪池处理后定期清运用作农肥； 生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排 已建 仓储 工程 砂石料场 2个，半封闭仓库，河砂、石子分开堆放；仓库三面围挡，设置一个车辆出入口 已建 筒仓 每个搅拌站设置4个筒仓，每个筒仓容积200m3 已建 仓库 位于厂区西侧，放置杂物 拟整改 环保 工程 废水处理 生活污水经化粪池处理后定期清运用作农肥； 生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排 已建 废气处理 搅拌站筒仓配备布袋除尘器，除尘效率99.9%，经处理后由顶端高空排放； 搅拌站主机为全封闭装置，配备布袋除尘器，除尘效率99.9%，经处理后沉降回用于生产，不外排； 生产区地面硬化、砂石料场为半封闭仓库、传送带进行封闭处理、场地定期清洗，防止扬尘污染；上料区及传送带转载点设置水喷淋装置进行喷洒抑尘 已建 固废处理 生活垃圾委托环卫部门定期清运； 一般工业固废经收集后外售或回用于生产综合利用 已建 噪声治理 选用低噪音设备，安装减振座架，基础减振，隔声降噪 已建 平面布置 厂区主要构筑物包括搅拌站、砂石料场、办公楼等。总体布置满足生产工艺过程要求，满足厂内外运输的要求，适应气象、地形、水文、地质等自然条件和城市规划的要求。符合防火、安全、环境保护和卫生规划的要求。项目平面布置详见附图3。 5、主要生产设备 项目主要设备清单见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量（台） 额定功率kW 备注 1 搅拌站 HZS120D 1 180KW 已建 2 搅拌站 HZS180 1 220KW 已建 3 搅拌运输车 YTZ52573JB43E 8 245 KW 已有 4 混凝土泵车 SY5416THB 560C-8 1 300 KW 已有 5 混凝土泵车 SYM5337THBDW470C-8S 1 294 KW 已有 6 轮式装载机 CLG855 1 162KW 已有 7 自卸车 ZZ3251M3649W 1 220 KW 已有 8 自卸车 SDG3255GUMA1SX 1 228 已有 9 恒应力压力机 TYE-300 1 17KW 已有 10 混凝土压力试验机 TYE-2000A 1 15KW 已有 11 水泥标准养护箱 HBY-40B 1 10KW 已有 12 空压机 / 3 / 已建 6、主要原辅材料 项目主要原辅材料见表4。 表4 项目主要原辅材料用量 序号 名称 规格 年用量（万吨） 备注 1 水泥 42.5R 0.8 外购 2 矿粉 S95 0.4 外购 3 粉煤灰 二级 0.3 外购 4 外加剂 XHPC A 0.028 外购 5 石子 1-2 1-3 2.1 外购 6 河砂 中砂 1.8 外购 7 生产搅拌用水 - 0.4 水井 共计 5.828 / 项目主要产品种类 项目主要产品见表5。 表5 项目主要产品种类 序号 名称 规格 年产量（万m3） 备注 1 混凝土 C15 0.18 密度取2.35t/m3 2 混凝土 C20 0.35 3 混凝土 C25 0.8 4 混凝土 C30 0.6 5 混凝土 C35 0.3 6 混凝土 C40 0.25 共计 2.48 5.828万吨 8、公用工程 （1）给水 a、供水水源：自备水井 b、供水量 项目用水环节主要为生产用水、生活用水及绿化用水。本项目新鲜水用水量为23.9m3/d，7170m3/a。 1）生产用水 ①混凝土生产搅拌用水 混凝土在生产过程中，砂石、水泥、粉煤灰等原料混合搅拌需要用水，其用水量约4000m3/a，其中使用新鲜水3056m3/a，使用沉淀池回用水944m3/a。全部进入产品，不产生废水。 ②搅拌机及运输车辆冲洗水 项目搅拌机及运输车辆在每次搅拌的混凝土放空及运输完后，均需对其进行冲洗。搅拌机按每天冲洗1次，每次冲洗水2m3计算，则搅拌机冲洗水用量为600m3/a。项目设置车辆冲洗平台，运输车辆出场前需进行冲洗，车辆清洗水量约为0.5m3/辆•次，每天运输频次为6辆•次。则运输车辆冲洗水用量约为900m3/a。综上，搅拌机及运输车辆冲洗水用量为1500m3/a，则冲洗废水产生量约为1275m3/a（废水产生系数按0.85计）。项目冲洗废水经沉淀池沉淀后全部回用于生产，其中部分回用于搅拌机及运输车辆冲洗，回用冲洗水量约为500m3/a。废水中主要污染物为SS，其中SS浓度约2000mg/L。 ③场地清洗用水 项目针对混凝土生产区场地、罐车操作场地等需要定期进行清洗，防治因为车辆进出碾压产生粉尘。本项目易起尘工作区面积约600m2，其清洗水量按1.0m3/100m2•d计算，则场地清洗用水量约为1800m3/a，场地清洗废水产生量约为1530m3/a（废水产生系数按0.85计）。项目场地清洗废水经沉淀池沉淀后全部回用于生产，其中部分回用于场地清洗，回用清洗水量约为800m3/a。废水中主要污染物为SS，其中SS浓度约2000mg/L。 ④喷淋抑尘用水 项目为控制扬尘的产生，在骨料上料区、传送带转载点等作业区设置水喷淋装置。项目喷淋用水量为800m3/a。全部进入骨料，最终进入产品中，无废水产生。 2）生活用水 项目劳动定员30人，生活用水按每人每天50L计算，用水量1.5m3/d，450m3/a。废水排放系数取0.8，则生活污水产生量为1.2m3/a，360m3/a。生活污水中主要污染物为COD、氨氮等。 3）绿化用水 本项目绿化面积为2400m2，每天绿化用水量按2L/m2计。年浇灌天数180天，则全年用水量约为864m3/a。绿化过程不产生废水，全部按蒸发计。 （2）排水 本项目废水产生主要是生活污水。生活污水产生量为1.2m3/a，360m3/a，主要污染物COD、氨氮等，经化粪池处理后定期清运用作农肥；生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；绿化过程不产生废水。 项目水平衡见图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电、供热 供电：项目年用电量30万千万时，由海阳市电业局供给。 供热、制冷：生产过程不供热，生活供热、制冷采用空调。 三、环保投资 本项目总投资1000万元，环保投资75万，占总投资的7.5%。具体环保投资情况见表6。 表6 环保投资一览表 序号 项目 投资（万元） 1 废水 处理 生活污水经化粪池处理后定期清运用作农肥； 生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排 15 2 固废 处理 生活垃圾委托环卫部门定期清运； 一般工业固废经收集后外售或回用于生产综合利用 2 3 废气 处理 搅拌站筒仓配备布袋除尘器，除尘效率99.9%，经处理后由顶端高空排放； 搅拌站主机为全封闭装置，配备布袋除尘器，除尘效率99.9%，经处理后沉降回用于生产，不外排； 生产区地面硬化、砂石料场为半封闭仓库、传送带进行封闭处理、场地定期清洗，防止扬尘污染；上料区及传送带转载点设置水喷淋装置进行喷洒抑尘 53 4 噪声 处理 选用低噪音设备，安装减振座架，基础减振，隔声降噪 4 5 绿化 种植绿化带 1 合计 75 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为未批先建项目，海阳环保局对其进行了处罚，责令停产，完善环评手续。 本项目已完成整改，整改内容详见附图。 |

# 项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 海阳市地处黄海之滨，胶东半岛南翼，位于东经120°50′～121°29′，北纬36°16′～37°10′。东邻乳山、牟平，西接莱阳，北连栖霞，南频黄海，西南隔丁字湾与即墨相望。南北最长64公里，东西最宽54.4公里，总面积1886.84平方公里。 2、地形、地貌 海阳市属低山丘陵区，地形北高南低，中部和偏北部地势较高。市内山地占总面积的19.02%，丘陵占44.20%，平原占34.38%，海岸占2.40%。低山区位于中部和偏北部；各山陵之间，河流两岸，分布着小块平原及小型山前倾斜平原。西北部为丘陵区，山峰海拔大都在300米以下，山坡平缓。南部逐渐降低，由海拔200米左右经东西向缓岗，过渡到50米海蚀地带，为海滨冲积平原。境内岩石主要分布着中生界沉积岩和中生代燕山期的岩浆岩，构造以北东向500左右的断裂为主。境内山岭属崂山山系分支，最大山系为招虎山系。全市高于300米的低山30座，多属招虎山山脉，故低山的形成与招虎山花岗岩体有关。由于构造破坏及风化剥蚀等原因，形成峰峦重叠，沟夼交错的低山丘陵区。 3、气候特征 海阳市位于山东半岛的中南部，南临黄海，北接半岛内陆，属暖温带季风型大陆气候；四季分明，雨量充沛，冬无严寒，夏无酷暑。无霜期长达200余天；在近30年中，年平均气温12.0℃，年平均降水量694.5mm。春季受海洋气候调节，大部年份无晚霜冻危害，多西南大风，风力在6-7级，持续时间长。夏季盛行东南季风，气候凉爽，受台风影响，风力一般在7-8级。秋季由于北方冷空气的南下，多受大陆变性冷高压控制，秋高气爽，天高云淡。 4、地表水 海阳市境内干流长度大于12公里的河流有7条，分别是富水河、昌水河、白沙河、纪疃河、留格河、古现河和东村河，均属黄海水系，为雨源型河道。 留格河：发源于盘石镇仙人盆，河长31公里，流域面积322平方公里，下游汇入黄海。河宽宽度200米，丰水期流量1421m3/s，流速2.16m/s；平水期735m3/s，流速1.67m/s；枯水期流量415m3/s，流速1.33m/s。 东村河：是支持海阳市国民经济和人民生活的最主要河流，发源于朱吴乡中涧东山。上游是饮用水源地，中游流经县城，下游汇入黄海。河长35公里，流域面积184平方公里，河口宽度180米，丰水期流量658m3/s，流速1.82m/s；枯水期流量202m3/s，流速1.14m/s。 纪瞳河：河口宽度80米，丰水年流量855m3/s，流速2.56m/s；平水年流量40m3/s，流速1.98m/s；枯水年流量252m3/s，流速1.6m/s。 白沙河：河口宽度110米，丰水年流量653m3/s，流速2.06m/s；平水年332m3/s，流速1.58 m/s，枯水年流量188 m3/s，流速1.27 m/s。 5、地下水 海阳市地下水可开采量为1.21亿立方米，农用机电井（含大口井）2142眼，可供水量6300万m3，实际年可供水量5877万m3；企业、事业自备井211眼，可取水量380万m3；两处自来水水厂可供水量865万m3，总计可供水量7122万m3。 6、潮汐 海阳因位于黄海之北而得名，素有“黄金海岸”之美誉。海阳市海岸线蜿蜒曲折，总长度居烟台各县市区首位，浅海水域极为辽阔，沿海水域一15米等深线内浅海滩涂面积1万平方公里，拥有八处自然港湾。海阳港附近的潮汐属于正规半日潮，一天两高两低现象非常明显。一天两次高潮的潮高不相等，通常上半夜潮高于昼潮，下半年则相反。满潮时间每天推迟55分钟。大潮、小潮每月各两次，农历每月初三、十八两日潮最大，初十、二十六潮最小。最高潮位4.53米，平均高潮潮高3.7米，平均低潮潮高0.86米。潮汐的时间东早西迟，潮流的方向为东北、西南流，表层潮流大，底层潮流小，表、底层有时流向相反，尤以强风和潮流转向时为显著。 7、自然资源 海阳市依山傍海，海岸线蜿蜒曲折，总长度230公里，居烟台各县市区首位，浅海水域极为辽阔，沿海水域～15米等深线内浅海滩涂面积约1万平方公里，拥有八处自然港湾，盛产各种水产品，是中国水产品出口的重要基地。海阳市地域广阔，地下矿藏品种多、储量大。己探明具开采价值的有铁、铅、铜、金、重水晶、石棉、钼、石灰石、滑石、大理石、花岗岩等40余种矿产资源，资源潜力较大，并有较大的远景储量，矿石质量及矿体的赋存条件较好，水文地质及工程地质条件简单，开采技术条件优越，可进行重点开发。海阳市近海海水生物有303种，海水鱼类有加吉鱼、鳓鱼、鲅鱼、梭鱼、黄鱼、铜鱼、带鱼等77种。蟹类虾类贝类有70种，大型海藻类有41种，主要有石花菜、小石花菜、风头菜、甘紫菜等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 【概况】海阳市辖东村、方圆、凤城、龙山4个街道办事处及徐家店、发城、小纪、行村、留格庄、辛安、朱吴、郭城、二十里店、盘石店10个镇，以及经济技术开发区、旅游度假区、碧城工业园和核电装备制造工业园区。2016年，全市总人口66.7万人。人口出生率6.06‰，死亡率9.87‰，自然增长率-3.81‰ 。有少数民族23个，409人。 【经济】2016年，海阳市以“和谐亚沙年”为主题，在亚沙会筹办的同时，加快转变经济发展方式，经济总量上升，生产总值可达277.4亿元，增长10.3%。三次产业结构比例调整为18.46：45.82：35.72。完成地方财政收入17.5亿元，增长8.1%。固定资产投资规模不断扩大，完成固定资产投资268.1亿元，同比增长21.1%。居民收入大幅增长，城镇居民人均可支配收入达27891元，同比增长16.8%；农民人均纯收入达12733元，同比增长15.1%。 【农业】2016年，海阳市农业生产保持稳定。粮食总产量达到 3.7亿公斤，农民人均纯收入达到12733元，同比增长15.1%。农业产业化取得新进展，新发展标准化、规模化、生态化畜禽养殖场90个，养殖场总数达到2310处，规模化比重占养殖总数75%以上。推进绿化工作，共造林2.3万亩，连村路绿化35条，建设绿化示范村36个。渔业经济稳定发展。渔业总产值达到79.89亿元，同比增长8.84%；水产品总产值32.89亿元，同比增长5%。水利建设步伐加快。全市农田水利建设投入力度明显加大，共完成各类水利工程660项，总投资达1.31亿元。 【服务业】2016年服务业发展以项目建设为抓手，推动重点城区、重点园区、特色街区、重点项目、重点企业五大载体建设。服务业对经济的贡献率提高。服务业实现增加值99.1亿元，同比增长12%，服务业固定资产完成投资146亿元，同比增长24.2%，占固定资产投资的比重为58.4%。 2016年旅游业保持快速增长。依托亚沙盛会，山地生态、海洋休闲度假、历史民俗体验、亚沙文化旅游等四大板块繁荣活跃。预计全年共接待国内外游客638.3万人次，实现旅游收入34.61亿元，同比增长30%和31%。商贸餐饮业结构优化。专业市场供销两旺，才高丽达城市综合体、振华商业综合体和义乌小商品城等大型商业企业投入运营，商贸流通体系更加完善，星级酒店、快餐连锁、美食街区等多层次、多主体、多业态的餐饮格局初步形成。 2016年房地产业健康发展,完成商品房销售总面积48.97万平方米，销售金额18.33亿元，销售套数5469套。金融业运行平稳。金融机构本外币存款余额为238.64亿元，比年初增加24.9亿元；贷款余额为176.7亿元，比年初增加33.6亿元。总部经济取得重大突破。中心商务区区内落户项目3个，总投资30亿元以上。 【工业】2016年工业经济稳中有升，265户规模以上工业企业增加值增长速度为9.1%；主营业务收入244.7亿元，同比增长5.1%；实现利税21.6亿元，同比增长2.2%；实现利润13.9亿元，同比增长3.8%。民营经济增加值245亿元，同比增长15.5%，新增民营企业350家，新增个体工商户2117户，新增规模企业15家。以轻纺为代表的特色产业实现主营业务收入138亿元，占规模以上工业的56%。节能减排成效显著。GDP能耗为0.64吨标准煤，同比下降3.73%，新增COD削减量1012.84吨，氨氮削减量为99.8吨，二氧化硫削减量为212.5吨，氮氧化物削减量为100吨。新增6个市级以上科技创新平台，其中，市级2家，省级3家，国家级1家；共组织申报烟台市以上科技项目11项，实施烟台市以上科技项目5项，完成专利申请400件以上。 【外资】2016年海阳市统筹国际、国内两个市场，内、外资引进迈上新台阶。内资引进以“三个引进”为抓手，发展六大新兴产业，“走出去、请进来”，组织一系列大型对外招商推介活动。全年利用市外国内资金2000万元以上项目达到54个，完成固定资产投资81亿元。新签约项目28个，总投资达80亿元。加大了重点外贸企业、自营进出口企业的扶持力度，对外经贸工作保持相对稳定。全年出口过1000万美元的企业有10家。实际到帐外资同比增长5.4%；实现进出口同比增长2.2%。 【科技发展】2016年末海阳市拥有高新技术企业8家，山东省院士工作站4家，烟台市工程技术研究中心4家，山东省工程技术研究中心2家。承担实施国家科技支撑计划1项，国家成果转化项目1项，山东省重大专项2项，山东省种业培育计划1项，烟台市重点项目2项。 【教育事业】2016年海阳市各级各类学校65处，幼儿园117处。其中公办小学（含学区）32处，初中19处，高中4处，民办学校7处，高级职业学校、特殊教育学校、教师进修学校各1处。共有教职工5300余人，中小学生及在园幼儿73000余人。学前一年受教育率100%，适龄儿童入学率100%，残疾儿童入学率100%，巩固率100%；初中巩固率达到99.6%，初中毕业生升学率95.6%。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 根据烟台市环境保护局《烟台市环境质量报告书（2016年度）》中的监测资料，海阳市环境质量状况如下： 一、环境空气 2016年海阳市SO2年均值为0.014mg/m3，NO2年均值为0.024mg/m3，可吸入颗粒物年均值为0.068mg/m3，细颗粒物年均值为0.036mg/m3，超标倍数0.03。各监测因子除细颗粒物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 二、地表水 2016年全市5条主要河流中，大沽夹河、辛安河、黄水河水质状况为“优”，五龙河、界河水质状况为“轻度污染”。与上年度比较，5条河流水质状况无明显变化。 海阳市主要河流为富水河、东村河等，监测各项指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类或Ⅳ类标准。 三、地下水 2016年在海阳市共监测2眼地下水井，检测结果表明，海阳市地下水水质状况良好，各监测项目均符合《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准。 四、声环境 2016年，海阳市区域环境噪声监测结果为昼间为52dB（A），属于较好级别，区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 五、生态环境 项目用地主要为林地及荒草地，无濒危物种。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目位于海阳市辛安镇驻地，项目周围无名胜古迹、自然保护区，主要环境保护目标为周围村庄、学校等。项目周围主要环境保护目标情况见下表7、附图2。 表7 环境保护目标一览表 序号 名称 相对厂址方位 项目厂界与保护目标距离（m） 粉尘污染源与保护目标距离（m） 保护级别 1 阳光幼儿园 W 40 50 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 2 向阳村 SE 130 200 3 辛安镇中心幼儿园 W 300 - 4 新安新城 W 325 - 5 镇敬老院 NW 460 - 6 槐家泊村 NW 600 - 7 辛安镇第一初中 SW 495 - 8 辛安村 SW 920 - 9 地下水 项目所在地附近6km2范围内的浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准 10 声环境 200米范围内敏感目标： 阳光幼儿园、向阳村 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准； 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类区标准； 2、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及环保部2013年第36号公告要求； 3、粉尘排放执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2013）表2中水泥行业颗粒物无组织排放标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目无SO2、NO2排放。 本项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运用作农肥。 因此本项目无需申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程及产排污分析 本项目为商品混凝土生产项目，利用现有厂区进行设备安装，施工期主要为各种设备的安装，无土建施工，施工期工程量较小，时间较短，环境影响较小。 二、运营期工艺流程及产排污分析 （1）工艺流程简述 图2 运营期工艺流程及产污位置图 ①砂石的储运：将外购回来的砂石等原材料堆放在砂石料场进行备用。 ②上料：砂石由装载机等送至计量斗；水泥、粉煤灰等在运输罐车中通过放料阀由空压机通过气力输送至筒仓。 ③计量、配料：砂石料库的砂石按一定比例由皮带运输机输送至搅拌站主机，筒仓内的水泥、粉煤灰等按一定比例由螺旋机输送至搅拌站主机，水槽内的水和外加剂槽内的外加剂按一定比例由水泵输送至搅拌站主机。外加剂为成品液体聚羧酸减水剂。 ④搅拌：原材料进入搅拌机后进行充分的搅拌，搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料。将产品装入混凝土输送车，输送至工地。 产排污环节 （1）废气 项目运营期废气主要为砂石料场、装卸作业及各类粉料筒仓顶部排放的粉尘。搅拌站主机为全封闭装置，配备布袋除尘器，经处理后沉降回用于生产，不外排。 （2）废水 项目运营期废水主要是生活污水。生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。生活污水主要污染物有COD、氨氮等，定期清运用作农肥。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要来源于搅拌机、运输车辆、装载机及物料传输装置运转过程中产生的设备噪声，其噪声值约在80~90dB（A）范围内。 （4）固体废物 项目运营期产生的固体废物主要是生活垃圾和除尘设备收集的粉尘、沉淀池产生的砂石浆、实验室试块等一般工业固废。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 砂石料场、装卸作业及各类粉料筒仓顶部 | 粉尘 | 0.909t/a | 0.909t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 产生量 | 360t/a | 定期清运用作农肥 |
|  |  | COD | 350mg/l，0.126t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/l，0.0126t/a |  |
|  | 生产废水 | 产生量 | 2805t/a | 沉淀池沉淀后回用于生产，不外排 |
|  |  | SS | 2000mg/l，5.61t/a |  |
| 固 体 废 弃 物 | 一般工业固废 | 除尘设备收集的粉尘 | 80.919t/a | 全部回用 |
|  |  | 沉淀池产生的砂石浆 | 5.61t/a |  |
|  |  | 实验室试块 | 1t/a | 环卫部门定期清运 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 搅拌机、运输车辆、装载机等 | 噪声 | 80-90dB（A） | 厂界噪声达标 |
| 主要生态影响： 本项目周围物种较为单一，无珍稀动、植物，生态环境一般。总体来说，本项目运营对周围生态环境不会产生明显的影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目为商品混凝土生产项目，利用现有厂区进行设备安装，施工期主要为各种设备的安装，无土建施工，施工期工程量较小，时间较短，环境影响较小。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期废气主要为砂石料场、装卸作业及各类粉料筒仓顶部排放的粉尘，为无组织排放。搅拌站主机为全封闭装置，配备布袋除尘器，经处理后沉降回用于生产，不外排。 各种原料进入搅拌机时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，尤其是加入搅拌机内的水泥和粉煤灰。虽由于水的加入在一定程度上可抑制粉尘的产生，但在水泥、粉煤灰及砂石料等落料的过程中还是会有一定的粉尘产生。水泥、粉煤灰及砂石料等使用量为5.4万t/a，搅拌机产生的粉尘量约为水泥、粉煤灰及砂石料等的0.05%，产生量为27t/a。本项目搅拌站主机为全封闭装置，除尘系统为布袋除尘器，除尘效率可达99.9%。搅拌机产生的粉尘经布袋除尘器处理后沉降于搅拌站主机内，回用于生产，形成一个内循环系统，沉降量约为0.027t/a。搅拌站主机搅拌产生的粉尘经处理后均回用于生产，不外排。 ①砂石料场扬尘： 本项目砂石料场约为3000m2，在装载、卸料过程中有无组织粉尘扬散。堆场表面粉尘的排放受风速、堆场的几何形状、堆密度、水分含量等多种因素的影响。本次评价引用清华大学在霍州电厂现场试验采用的煤堆起尘量计算公式： 式中：Q—煤堆起尘强度，mg/s； U—地面平均风速，m/s； S—煤堆表面积，m2； W—储煤含水量，%。 本项目砂石料场表层含水率取5%、海阳市平均风速取3.2m/s，则料场无组织扬尘起尘强度为263mg/s，砂石料场设置为密闭钢结构车间，并同时做好原料堆场进出口路面的清扫及洒水抑尘措施，可有效降尘90%以上，因此本项目堆场无组织粉尘排放速率为26.3mg/s，则无组织粉尘排放量为0.682t/a。 ②装卸作业： 项目砂石等骨料通过装载车等输送至计量斗，在上料过程中，由于外界风场及重力落差等因素，有无组织粉尘逸散。项目对传送带进行封闭处理，上料区、传送带转载点等装卸作业区采用水喷淋设施进行抑尘处理。采取以上抑尘措施，可有效降尘90%以上。根据类比，无组织粉尘排放量约0.2t/a。 ③在水泥、粉煤灰的罐装过程中，由于通过管道进入筒仓时，进料口在筒仓下方，罐装车通过气力输送将水泥、粉煤灰等送至筒仓，导致粉尘会随筒仓里的空气从筒仓顶部的排气孔中排出，产生量约为水泥、粉煤灰及砂石料等原料的0.05%，27t/a。粉料筒仓除尘系统为布袋除尘器，除尘效率99.9%，粉尘经除尘系统处理后无组织排放，无组织排放量为0.027t/a。 综上，本项目无组织粉尘排放量为0.909t/a。本项目把砂石料场、骨料运输及搅拌站等看做一个整体面源。采用大气估算模式SCREEN 3对无组织粉尘排放浓度进行预测，参数取值及计算结果如下表9。 表9 粉尘浓度预测值计算结果一览表 污染物 面源排放速率 排放高度 长度 宽度 最大落地浓度 mg/m3 厂界浓度mg/m3 阳光幼儿园 mg/m3 东 西 南 北 粉尘 0.379 kg/h 10m 140m 70m 320m 1m 10m 75m 25m 50m 0.067 0.017 0.022 0.045 0.028 0.037 标准 满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表2中水泥行业颗粒物无组织排放标准0.5mg/m3限值 1）大气防护距离 根据《环境技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定需要控制的范围。对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。经计算，本项目大气防护距离为0，不需设置大气防护距离。 2）卫生防护距离 根据本项目污染物无组织排放的特征，主要污染物为粉尘。 有害气体无组织排放源所在生产车间与周围环境之间的卫生防护距离，依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中工业企业卫生防护距离的计算公式计算本项目卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，按照GB/T13201-91中有关规定查取； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 其中，A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速（海阳3.2m/s）和工业企业大气污染源类别查取； 本项目按无组织排放源计算卫生防护距离，计算结果见表10。 表10 卫生防护距离计算表 污染源 污染物 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） 无组织排放 粉尘 10.279 50 由此，本项目设置的卫生防护距离为50m。项目最近敏感目标为厂界西侧约40米（具体以测绘公司测量数据为准）的阳光幼儿园，项目将砂石料场西侧密闭作为仓库，料场东移至少10米，确保阳光幼儿园距离粉尘无组织排放源能够满足50米的卫生防护距离要求。卫生防护范围见附图4。 因此，项目对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 项目运营期废水主要是生活污水。生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。生活污水主要污染物有COD、氨氮等，定期清运用作农肥。项目废水产排情况见下表。 表11 项目废水主要污染物产排情况一览表 序号 污染源 产生浓度 产生量 排入外环境 1 生活污水 - 360t/a 定期清运用作农肥 COD：350mg/L 0.126t/a 氨氮:35mg/L 0.0126t/a 2 生产废水 - 2805t/a 经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排 SS:2000mg/L 5.61t/a 3 绿化用水 全部按蒸发计 因此，本项目对周围水环境影响较小。 声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源于搅拌机、运输车辆、装载机及物料传输装置运转过程中产生的设备噪声，其噪声值约在80~90dB（A）范围内。本项目拟采取以下措施对生产过程中产生的噪声进行降噪措施： 运输车辆噪声控制： 运输车辆严禁鸣喇叭；保养好进厂公路，使公路路况处于良好状态，避免车辆颠簸产生噪声，物料运输要求密闭运输，不得在超重等情况下运输。 机械噪声控制： 通过对搅拌站做成封闭式围护结构，搅拌机为搅拌站主要生产单元，该设备被安装在搅拌站内部，采用动力传控，因此在设备生产运转时必须定期对其进行检查，保证其正常运转，能够有效隔音降噪。 （3）配料供料噪声控制： ①使用橡胶皮带传输砂石料，使用低噪声输送机具，并将物料输送道封闭处理，降低噪声对周围环境的影响。 ②封闭料场：料场隔间、车辆卸料、铲车送料、计量斗等设施和操作封闭在料场内进行；料场只开设汽车出入料口和输送带出料口。 ③空压机等高噪声设施在车间内设置单间，同时机房内部墙体应加设吸声隔声材料。 （4）构筑物与绿化带隔离衰减：厂界周围修建绿化带，经过厂界建筑、绿化带隔声、可有效的降低噪声。 经采取上述降噪措施后，项目厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，项目对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要是生活垃圾和除尘设备收集的粉尘、沉淀池产生的砂石浆、实验室试块等一般工业固废。 （1）生活垃圾：本项目定员30人，按每人每天0.5kg/d计算，每天生活垃圾产生量15kg，每年产生量4.5t。项目生活垃圾由环卫部门定期清运处置。 （2）一般工业固废： ①除尘设备收集的粉尘：项目筒仓顶部及搅拌站主机设置布袋除尘器进行处理生产过程中产生的粉尘，布袋除尘器收集的粉尘量为80.919t/a，回用于生产； ②沉淀池产生的砂石浆：生产废水经沉淀池沉淀后产生砂石浆产生量为5.61t/a，全部回收利用，不外排。 ③项目厂区内设有实验室，主要用于检测混凝土产品的强度、硬度等物理性试验，经检测后的试块不能再返回产品，当作一般工业固废处理。试块产生量约为1t/a，委托环卫部门定期清运处置。 项目固废得到妥善处置，去向明确，不会产生二次污染，对周围环境基本无影响。 5、原材料运输、装卸对环境的影响 本项目水泥、粉煤灰均采用罐装车运输，砂石运输采用专用的封闭车辆运输，因此基本可以杜绝沿途物料撒漏引起的粉尘污染。同时，本项目原材料运输均在白天进行，禁止夜间作业，由此避免了夜间车辆噪声影响沿途居民休息，尽可能降低运输环节对环境的影响。 对于装卸过程，水泥、粉煤灰装卸均采用气体输送方式封闭进罐，同时筒仓顶部采用袋式除尘器处理，可有效控制粉尘的产生量。 在砂石装卸过程中，如管理不严、操作不当，会产生粉尘及瞬间噪声，评价要求建设方要加强管理，同时尽可能地避免在大风天气进行装卸作业，减少扬尘的产生量，采取喷水方式降低扬尘的影响。除此之外，运输车辆出场前应清洗轮胎，站内道路和场地应定期冲洗。为避免噪声扰民事件的发生，砂石料场应修建围墙，围墙高度应满足运料车卸料时的高度，同时要求下料时做到轻卸缓放，严禁在夜间进行砂石装卸作业。 6、环境风险分析 （1）风险识别 本项目涉及化学品为聚羧酸减水剂（液体），贮存在厂区内1个5m3卧式储罐内，暂存量为3t，根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）及《建设项目风险评价技术导则》附录A(规范性附录)，聚羧酸减水剂不属于危险化学品，不构成重大危险源。 （2）最大可信事故 最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。结合本项目的实际情况，根据事故发生的可能性和对环境影响的程度，本评价认为项目最大可信事故为聚羧酸减水剂储罐阀门损坏等原因而发生物料泄漏。 （3）风险防范措施 ①采用耐腐蚀的设备、管道和阀门等，加强设施维护，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。 ②在储罐旁设消防、灭火设备及警告牌（严禁烟火）。 ③在储罐周围修建围堰，保证能将一次泄漏的物料全部收集。围堰底部应采取水泥硬化等防渗措施。储罐围堰底部可采用铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防腐、防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 （4）风险应急措施 ①泄露应急措施：泄露现场严禁火源，尽可能切断泄漏源。 ②火灾应急措施：发生火灾，立即停电关阀，同时报警，并组织力量，使用消防器材灭火。紧急疏散厂区内人员、车辆，保证后援消防力量的消防通道的畅通。 （5）应急预案 建设单位应根据自身情况编制应急预案，应急预案编应包括如下内容。 表12 应急预案主要内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 （6）应急预案小结 通过以上环境风险预测分析，本项目主要事故风险类型为泄漏及火灾事故，本项目只要完善本评价提出的风险防范措施,并严格按所提措施及要求进行生产管理，达到安全生产的目的，本项目生产营运所造成的环境风险是可接受的。 7、社会稳定性分析及公众参与 本项目符合国家及地方产业政策，符合相关规范性政策文件、符合环保法律法规，符合法定程序，项目建设所需人力、物力和财力在可承受的范围内且有保障，项目建设时机、条件已成熟；项目运营过程采取了完善成熟的污染防治措施和环境风险防范措施，但项目厂界西侧约40米处为阳光幼儿园，距离本项目较近。项目将砂石料场西侧密闭作为仓库，料场东移至少10米，在技术要求上能够满足50米的卫生防护距离要求。海阳市利安建材有限公司已对阳光幼儿园进行了公众参与调查，调查结果显示，阳光幼儿园同意本项目的建设。为减少项目建设对周围群众的影响，项目采取地面硬化；砂石料场半封闭；传送带封闭处理，场地定期清洗；设置水喷淋装置等抑尘措施，有效减少粉尘对周边环境的影响。项目通过控制运输车辆、机械、配料供料噪声、控制机械噪声、控制配料供料噪声、构筑物与绿化带距离衰减控制，有效减少噪声对周边环境的影响。项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，生产废水全部回用，不外排，废水对周边水环境基本无影响。项目产生的固体废物能够得到妥善处置，去向明确，不会产生二次污染，对周围环境基本无影响。通过以上措施，能够减少对周围环境及群众的影响。项目应落实与加强环保措施的运行与管理，积极与周围群众沟通，避免不必要的环保投诉。若发生群众环保投诉，应当积极配合环保部门做出进一步调整并取得周边群众的谅解。公众参与调查见附件。

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 砂石料场、装卸作业、各类粉料筒仓顶部 | 粉尘 | 砂石料场为半封闭仓库、传送带进行封闭处理、场地定期清洗，防止扬尘污染；上料区及传送带转载点设置水喷淋装置进行喷洒抑尘；筒仓配备布袋除尘器，经处理后由顶部排放 | 满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2013）表2中水泥行业颗粒物无组织排放标准限值要求 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 废水 | 经沉淀池沉淀后回收利用 | 回用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮等 | 经化粪池处理后定期清运用作农肥 | 妥善处置 |
| 固 体 废 弃 物 | 一般工业 固废 | 除尘设备收集的粉尘 | 回用于生产 | 妥善处置，不外排 |
|  |  | 沉淀池产生的砂石浆 | 回用于生产 |  |
|  |  | 实验室试块 | 环卫部门定期清运 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪设备，设置减震垫、建筑隔声等 | 厂界达标排放 |
| 生态保护措施及预期结果： 本项目周围物种较为单一，无珍稀动、植物，生态环境一般。总体来说，本项目运营对周围生态环境不会产生明显的影响。 |

结论与建议

结论 1、项目概况 海阳市利安建材有限公司投资1000万元于海阳市辛安镇驻地建设“商品混凝土生产项目”。项目占地面积14666平方米，项目劳动定员30人，设计年产商品混凝土2.48万立方米。 项目为未批先建，海阳环保局对其进行了处罚，责令停产完善环保手续。 2、建设项目符合国家产业政策和规划符合性 根据《产业结构调整指导目录(2011年）2013年修正本》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”建设项目，属于允许类建设项目。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 项目位于海阳市辛安镇驻地，项目用地为工业用地，项目建设符合海阳市城市总体规划。 项目符合《关于印发<建设项目环评审批原则(试行)>的通知》（鲁环函[2012]263号）的要求。 3、环境质量现状 空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 地表水符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类或Ⅳ类标准。 声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 4、运营期环境影响分析 ①大气环境影响分析 项目运营期废气主要为砂石料场、装卸作业及各类粉料筒仓顶部排放的粉尘，为无组织排放，排放满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2013）表2中水泥行业颗粒物无组织排放标准限值为0.5mg/m3的要求；经计算，项目不需设置大气防护距离，满足50米的卫生防护距离要求。 因此，本项目对周围大气环境影响较小。 ②水环境影响分析 本项目废水产生主要是生活污水。生活污水主要污染物是COD、氨氮等，由化粪池处理后定期清运用作农肥；生产废水经收集后由沉淀池沉淀后回收利用，不外排；绿化过程不产生废水。 因此，本项目对周围水环境影响较小。 ③声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源于搅拌机、运输车辆、装载机及物料传输装置运转过程中产生的设备噪声，其噪声值约在80~90dB（A）范围内。经采取设备基础减振、厂房隔声降噪等措施后，项目噪声在可控范围内，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 因此，本项目对周围声环境影响较小。 ④固体废物环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要是生活垃圾和除尘设备收集的粉尘、沉淀池产生的砂石浆、实验室试块等一般工业固废。生活垃圾由环卫部门定期清运处置；除尘设备收集的粉尘、沉淀池产生的砂石浆回用于生产，实验室试块经收集后由环卫部门定期清运处置。 因此，本项目固体废物能够妥善处理，对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险货物品名表》（GB12268-2005）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目不涉及标准中规定的物质。项目设置有1座添加剂贮存罐，项目添加剂为高效减水剂，为无毒、无害的液体，但如果发生泄漏且进入水体，可对水体水质造成污染。因此，项目应针对添加剂贮存罐设置围堰，围堰形成的有效容积不小于贮存罐最大贮存量。在严格落实各项风险防范措施的前提下，项目环境风险可防可控，项目建设是可行的。 6、社会稳定性分析及公众参与 本项目符合国家及地方产业政策，符合相关规范性政策文件、符合环保法律法规，符合法定程序，项目建设所需人力、物力和财力在可承受的范围内且有保障，项目建设时机、条件已成熟；项目运营过程采取了完善成熟的污染防治措施和环境风险防范措施，但项目厂界西侧40米处为阳光幼儿园，距离本项目较近。项目将砂石料场西侧密闭作为仓库，料场东移至少10米，在技术要求上能够满足50米的卫生防护距离要求。海阳市利安建材有限公司已对阳光幼儿园进行了公众参与调查，调查结果显示，阳光幼儿园同意本项目的建设。为减少项目建设对周围群众的影响，项目从大气、水、噪声、固废等方面应落实并加强环保措施的运行与管理，积极与周围群众沟通，避免不必要的环保投诉。若发生群众环保投诉，应当积极配合环保部门做出进一步调整并取得周边群众的谅解。 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，在各种污染防治措施落实的条件下，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 二、建议及要求： （1）厂方应加强对搅拌机、空压机等主要产噪设备的定期维护和检修，确保项目厂界噪声达标。 （2）加强管理，提高工作人员素质，增强环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行 （3）企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。 （4）加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 （5）厂方应按计划加强厂区绿化，减少生态环境破坏，预防水土流失。尽可能栽种本地品种，可考虑选取一些易存活的花草树木品种，做到乔木、灌木、草相结合。 （6）建议业主对职工采取必要的个人防护措施，如对操作人员配戴耳塞，减少工作时间等，防止因机器运转产生的噪声对操作人员人体的伤害，以保障职工的身心健康。 （7）若本项目生产工艺、产品方案和生产规模发生变动时，必须重新办理环保等相关手续。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 周边现状图 附图3 平面布置图 附图4 卫生防护距离包络线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印